## Slide 1: Tragverhalten von Stahlbetontragwerken
Master-Thesis Bauingenieurwesen
Civil Engineering
Bereits 1935 wurden in der damaligen SIA-Norm 112 Anforderungen an die Durch-
biegung von Stahlbetonbauteilen definiert. Seitdem hat sich die Gebrauchstauglich-keit, insbesondere die Verformung von Tragwerken, zu einer zentralen Grösse im Bemessungsablauf entwickelt. Trotz dieser essenziellen Rolle werden Verformungen im Stahlbetonbau in der heutigen Bau-praxis jedoch häufig nur durch vereinfach-te Abschätzungen bewertet. Solche vereinfachten Ansätze bergen erhebliche Nachteile. Sie können dazu führen, dass potenzielle Optimierungen übersehen werden, was sich direkt auf den Material-verbrauch auswirkt. Ein unnötig erhöhter Materialverbrauch beeinflusst nicht nur die Wirtschaftlichkeit des Tragwerks negativ, sondern belastet auch dessen Ökobilanz.
Im Gegensatz dazu hat sich in der Forsch-ung die Nutzung nichtlinearer Finite-Elemente-Methoden (NLFEM) als präzises und effektives Werkzeug zur Verformungs-berechnung etabliert.
Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer praxisorientierten Methode zur präzisen Berechnung von Verformungen in Stahl-betontragwerken. Hierzu wird eine Modell-bildung erarbeitet, die das nichtlineare Tragverhalten mithilfe der Statiksoftware AxisVM beschreibt. Die Grundüberlegungen der Modellbildung sind in den Abbildungen 1 bis 4 dargestellt.
nahezu identische Berechnungsresultate wie das Trägerrostmodell. Das Modell ermöglicht es, das nichtlineare Tragverhalten in AxisVM präzise und zuverlässig zu bestimmen.
Pascal Gitz
Advisor:
Prof. FH, Dr. Daniel Heinzmann
Experte:
Dr. Thomas Jäger
Problemstellung
Lösungskonzept
Die entwickelte Modellbildung beschreibt das nichtlineare Biegetragverhalten von Platten- und Balkentragwerken präzise. Die Anwendungsbeispiele des Zweifeldträgers, des torsionsweichen Trägerrosts und der Quadratplatte zeigen eine exakte Über-einstimmung der numerischen Modell-resultate mit analytischen Lösungen. Die Versuchsnachrechnung der Zweifeldplatte, gezeigt in der Abbildung 5 und Abbildung 6, weist im Vergleich zu den Messgrössen ebenfalls eine gute Übereinstimmung auf. Zudem liefert ein Vergleich mit dem Cracked-Membrane-Model
Ergebnisse
Modellvorstellungen zur nichtlinearen Verformungsberechnung
Abb. 5: Versuchsaufbau der Zweifeldplatte
Abb. 1: Einfacher Balken mit elastischer Biegelinie
Abb. 2: Adaptierter einfacher Balken mit starren Stäben gekoppelt mit nichtlinearen Drehfedern
Abb. 3: Biegelinie des adaptieren Systems
Abb. 6: Last-Verformungsdiagramm in der Feldmitte
Abb. 4: Anordnung des adaptierten Systems zum Trägerrost